ΝΕΑ Ford MUSTANG – ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

|  |  |  | Κατανάλωση καυσίμου l/100 km* | Επιδόσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κινητήρας | Ισχύς (PS) | CO2 (g/km) | Στην Πόλη | Εκτός Πόλης | Μικτός Κύκλος | Τελική Ταχύτητα km/h | 0-100 km/h (sec) |
| 2.3-litre EcoBoost fastback (6- τάχυτο μηχανικό) | 290 | 199 | 12.2 | 7.2 | 9 | 233 | 5.8** |
| 2.3-litre EcoBoost fastback (10-τάχυτο Selectshift auto) | 290 | 205 | 13.4 | 6.8 | 9.2 | 233 | 5.5 |
| 2.3-litre EcoBoost convertible (6- τάχυτο μηχανικό) | 290 | 200 | 12.1 | 7.3 | 9.1 | 233 | 6.0** |
| 2.3-litre EcoBoost convertible (10-τάχυτο Selectshift auto) | 290 | 211 | 13.7 | 7.0 | 9.5 | 233 | 5.7** |
| 5.0-litre V8 fastback (6- τάχυτο μηχανικό) | 450 | 277 | 16.6 | 8.8 | 12.4 | 249 | 4.6** |
| 5.0-litre V8 fastback (10-speed Selectshift auto) | 450 | 270 | 19.0 | 8.2 | 12.1 | 249 | 4.3 |
| 5.0-litre V8 convertible (6- τάχυτο μηχανικό) | 450 | 285 | 19.1 | 9.1 | 12.8 | 249 | 4.8** |
| 5.0-litre V8 convertible (10-speed Selectshift auto) | 450 | 279 | 19.6 | 8.5 | 12.5 | 249 | 4.5** |

* Οι τιμές Κατανάλωσης Καυσίμου / Ενέργειας, εκπομπών CO2 και ηλεκτρικής αυτονομίας έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Οδηγιών (Ε.Ε.) 715/2007 και (Ε.Ε.) 692/2008 μετά την τελευταία τροποποίηση. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 αφορούν μία συγκεκριμένη έκδοση και όχι ένα μόνο αυτοκίνητο. Η ισχύουσα στάνταρ διαδικασία δοκιμών επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων και κατασκευαστών. Επιπλέον της απόδοσης καυσίμου, το οδηγικό στυλ καθώς και άλλοι, μη τεχνικοί παράγοντες επηρεάζουν την κατανάλωση και τις εκπομπές CO2. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το ‘αέριο του θερμοκηπίου’, που κατ’ εξοχήν ευθύνεται για το φαινόμενο της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας της γης.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ορισμένα νέα οχήματα λαμβάνουν έγκριση τύπου με βάση το πρωτόκολλο World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (EU) 2017/1151 την τελευταία τροποποίηση. Πρόκειται για μία νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, το WLTP θα αντικαταστήσει πλήρως το New European Drive Cycle (NEDC), που ισχύει αυτή τη στιγμή. Στη φάση της σταδιακής κατάργησης του NEDC, θα γίνεται αντιστοίχιση των τιμών κατανάλωσης & εκπομπών CO2 του WLTP με αυτές του NEDC. Θα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις συγκριτικά με τις προηγούμενες τιμές, καθώς ορισμένα στοιχεία των δοκιμών έχουν αλλάξει, π.χ. το ίδιο αυτοκίνητο μπορεί να έχει διαφορετικές τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO2.

**Προβλεπόμενες τιμές επιτάχυνσης

ΑΜΑΞΩΜΑ

| Δομή | Αυτοφερόμενο, συγκολλημένο ατσάλινο αμάξωμα, καπό και εμπρός φτερά από αλουμίνιο |
| --- | --- |
| Εκδόσεις αμαξώματος | Fastback και Convertible, Αριστεροτίμονες και Δεξιοτίμονες |
| Εργοστάσιο συναρμολόγησης | Flat Rock, Michigan, USA |

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

|  | 2.3-litre EcoBoost | 5.0-litre V8 |
| --- | --- | --- |
| Διάταξη | Αλουμινένιο μπλοκ και κεφαλή | Αλουμινένιο μπλοκ και κεφαλή |
| Πολλαπλή εισαγωγής | Συνθετικό συγκολλημένο κέλυφος με σύστημα ελέγχου ροής | Συνθετικό συγκολλημένο κέλυφος με σύστημα ελέγχου ροής και βαλβίδες ελέγχου |
| Πολλαπλή εξαγωγής | Τριών αυλών ενσωματωμένη στην αλουμινένια κεφαλή | Σωληνωτή πολλαπλή από ανοξείδωτο ατσάλι |
| Μηχανισμός βαλβίδων | DOHC, τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, διπλός, ανεξάρτητος μεταβλητός χρονισμός εκκεντροφόρων | DOHC, τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, διπλός, ανεξάρτητος μεταβλητός χρονισμός εκκεντροφόρων |
| Διάμετρος βαλβίδων/βύθιση (mm) | Εισαγωγής 32.5 /8.31 Εξαγωγής 30 /7.42 | Εισαγωγής 37.7 /13 Εξαγωγής 32.0 /13 |
| Έμβολα | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο |
| Μπιέλες | Σφυρήλατο ατσάλι | Σφυρήλατο ατσάλι |
| Ανάφλεξη | Χωρίς διανομέα, με πολλαπλασιαστές σε κάθε μπουζί | Χωρίς διανομέα, με πολλαπλασιαστές σε κάθε μπουζί |
| Διάμετρος x διαδρομή (mm) | 87.55 x 94 | 93.0 x 92.7 |
| Κυβισμός (cc) | 2261 | 5038 |
| Αναλογία συμπίεσης | 9.5:1 | 12.0:1 |
| Σύστημα ελέγχου κινητήρα | PCM | PCM |
| Ισχύς | 290 PS (231 kW) @ 5400 rpm | 450 PS (331 kW) @ 7000 rpm |
| Ροπή | 440 Nm @ 3000 rpm | 529 Nm @ 4600 rpm |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (litre) | 59 | 61 |
| Ψεκασμός καυσίμου | Άμεσος ψεκασμός υψηλής πίεσης | Σύστημα διπλού ψεκασμού με ψεκασμό καυσίμου χαμηλής πίεσης στους αυλούς εισαγωγής και άμεσο ψεκασμό υψηλής πίεσης |
| Χωρητικότητα λαδιού (litre) | 5.7 5W-30 με φίλτρο (διάστημα σέρβις 16.000 km) | 9.5 5W-20 με φίλτρο (διάστημα σέρβις 16.000 km) |

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

| Διάταξη | Πίσω κίνηση με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης |
| --- | --- |

ΚΙΒΩΤΙΟ

|  | 2.3-litre EcoBoost | 5.0-litre V8 |
| --- | --- | --- |
| Στάνταρ | 6-τάχυτο μηχανικό | 10-τάχυτο Selectshift αυτόματο | 6- τάχυτο μηχανικό | 10-τάχυτο Selectshift αυτόματο |
| Σχέσεις μετάδοσης |
| 1η | 4.236 | 4.70 | 3.24 | 4.70 |
| 2η | 2.538 | 2.99 | 2.10 | 2.99 |
| 3η | 1.665 | 2.15 | 1.42 | 2.15 |
| 4η | 1.238 | 1.77 | 1.00 | 1.77 |
| 5η | 1.00 | 1.52 | 0.81 | 1.52 |
| 6η | 0.834 | 1.28 | 0.62 | 1.28 |
| 7η | N/A | 1.00 | N/A | 1.00 |
| 8η | N/A | 0.85 | N/A | 0.85 |
| 9η | N/A | 0.69 | N/A | 0.69 |
| 10η | N/A | 0.64 | N/A | 0.64 |
| Τελική μετάδοση | 3.31 | 3.35 | 3.55 | 3.35 |

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

| Εμπρός | Ανεξάρτητη με διπλά ψαλίδια, σφαιρικούς συνδέσμους, γόνατα MacPherson και σωληνωτή αντιστρεπτική δοκό |
| --- | --- |
| Πίσω | Integral-link ανεξάρτητη με σπειροειδή ελατήρια, συμπαγή αντιστρεπτική δοκό και δισωλήνιους αποσβεστήρες (2.3-litre EcoBoost) ή μονοσωλήνιους αποσβεστήρες (V8) |
| Προαιρετικός εξοπλισμός | MagneRide® Damping System με μονοσωλήνιους πίσω αποσβεστήρες και ανάστροφους μονοσωλήνιους εμπρός αποσβεστήρες. Αισθητήρες θέσης ανάρτησης και Vehicle Dynamics Module |

ΦΡΕΝΑ

|  | 2.3-litre EcoBoost | 5.0-litre V8 |
| --- | --- | --- |
| Τύπος | Τέσσερις αεριζόμενοι δίσκοι με τέσσσερις αισθητήρες, τετρακάναλο ABS και ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας AdvanceTrac | Τέσσερις αεριζόμενοι δίσκοι με τέσσσερις αισθητήρες, τετρακάναλο ABS και ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας AdvanceTrac |
| Εμπρός | 352 mm x 32 mm αεριζόμενοι δίσκοι, τετραπίστονες σταθερές αλουμινένιες δαγκάνες 46 mm | 380 mm x 34 mm αεριζόμενοι δίσκοι, εξαπίστονες, σταθερές αλουμινένιες δαγκάνες Brembo 36 mm |
| Πίσω | 330 mm x 25 mm αεριζόμενοι δίσκοι, μονοπίστονες, πλευστές σιδερένιες δαγκάνες 45 mm, ενσωματωμένο χειρόφρενο | 330 mm x 25 mm αεριζόμενοι δίσκοι, μονοπίστονες, πλευστές σιδερένιες δαγκάνες 45 mm, ενσωματωμένο χειρόφρενο |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

| Τύπος | Κρεμαγιέρα με επιλέξιμη ηλεκτρική υποβοήθηση |
| --- | --- |
| Λόγος υποπολλαπλασιασμού | 16:1 |
| Κύκλος στροφής, από κράσπεδο σε κράσπεδο | 12.2 m |

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

| 2.3-litre EcoBoost | Ελαστικά 255/40 R19, Αλουμινένιες ζάντες 19”x 9” | Ελαστικά 255/40 R19, Αλουμινένιες ζάντες 19”x 9” |
| --- | --- | --- |
| 5.0-litre V8 | Ελαστικά 255/40 R19, Αλουμινένιες ζάντες 19”x 9” | Εμπρός: Ελαστικά 255/40 R19, Αλουμινένιες ζάντες 19” x 9” Πίσω: Ελαστικά 275/40 R19, Αλουμινένιες ζάντες 19” x 9.5” |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

|  | Fastback | Convertible |
| --- | --- | --- |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ |
| Μεταξόνιο (mm) | 2720 | 2720 |
| Συνολικό μήκος (mm) | 4789 | 4789 |
| Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέπτες (mm) | 1916 | 1916 |
| Συνολικό πλάτος με καθρέπτες (RHD) (mm) | 2081 (2097) | 2081 (2097) |
| Συνολικό πλάτος με καθρέπτες αναδιπλωμένους (RHD) (mm) | 1957 (1985) | 1957 (1985 ) |
| Συνολικό ύψος (max) (mm) | 2.3-litre: 1373 5.0-litre V8: 1382 | 2.3-litre: 1387 5.0-litre V8: 1396 |
| Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (mm) | 2.3-litre: 1582/1656 5.0-litre V8: 1642/1642 | 2.3-litre: 1582/1656 5.0-litre V8: 1642/1642 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (απόβαρο) (mm) | 2.3-litre: 145 5.0-litre V8: 144 | 2.3-litre: 145 5.0-litre V8: 144 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ |
| Αριθμός καθισμάτων | Τέσσερα | Τέσσερα |
| Χώρος για το κεφάλι, μπροστά (mm) | 955 | 954 |
| Χώρος για τα πόδια, μπροστά – μέγιστος (mm) | 1146 | 1146 |
| Χώρος για τους ώμους, μπροστά (mm) | 1430 | 1430 |
| Χώρος για τους γοφούς, μπροστά (mm) | 1395 | 1395 |
| Χώρος για το κεφάλι, πίσω (mm) | 884 | 906 |
| Χώρος για τα πόδια, πίσω (mm) | 737 | 742 |
| Χώρος για τους ώμους, πίσω (mm) | 1327 | 1135 |
| Χώρος για τους γοφούς, πίσω (mm) | 1203 | 1111 |
| Πλάτος χώρου φόρτωσης μεταξύ των θόλων των τροχών (mm) | 1010 | 1010 |
| Πλάτος ανοίγματος φόρτωσης στο πάτωμα (mm) | 640 | 640 |
| Ύψος σκαλοπατιού φόρτωσης (απόβαρο) (mm) | 761 | 761 |
| Χώρος αποσκευών (litre) ‡ | 408 | 332 |

‡Μετρήθηκε σύμφωνα με ISO 3832. Οι πληροφορίες αναφέρονται στο βασικό μοντέλο, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και το επίπεδο εξοπλισμού.

ΒΑΡΗ

|  | Απόβαρο (kg)# | Μικτό Βάρος Οχήματος (kg) |
| --- | --- | --- |
| 2.3-litre EcoBoost fastback (6-τάχυτο μηχανικό) | 1662 | 2023 |
| 2.3-litre EcoBoost fastback (10- τάχυτο Selectshift auto) | 1673 | 2023 |
| 2.3-litre EcoBoost convertible (6-τάχυτο μηχανικόl) | 1723 | 2073 |
| 2.3-litre EcoBoost convertible (10- τάχυτο Selectshift auto) | 1728 | 2073 |
| 5.0-litre V8 fastback (6-τάχυτο μηχανικό) | 1743 | 2150 |
| 5.0-litre V8 fastback (10-speed Selectshift auto) | 1756 | 2150 |
| 5.0-litre V8 convertible (6-τάχυτο μηχανικό) | 1807 | 2150 |
| 5.0-litre V8 convertible (10- τάχυτο Selectshift auto) | 1818 | 2150 |

# Αντιπροσωπεύει το ελαφρύτερο απόβαρο, υπολογισμένο με βάρος οδηγού 75 kg, όλα τα υγρά και 90% πληρότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, υπόκειται σε κατασκευαστικές ανοχές και τοποθετημένο εξοπλισμό.

# # #

Σημείωση: Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο τύπου αφορούν προκαταρκτικές προδιαγραφές και ήταν σωστές όταν επρόκειτο να δημοσιευτεί. Ωστόσο, η Ford ακολουθεί μία πολιτική συνεχούς προϊοντικής βελτίωσης. Διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή.

MagneRide είναι εμπορικό σήμα της BWI Group

# Σχετικά με τη Ford Motor Company

Η Ford Motor Company είναι μία παγκόσμια εταιρεία αυτοκίνησης και μετακίνησης με έδρα στο Dearborn, Mich. Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει, εμπορεύεται και εξυπηρετεί τεχνικά όλη τη γκάμα αυτοκινήτων, φορτηγών, SUV & ηλεκτρικών οχημάτων Ford και πολυτελών οχημάτων Lincoln, παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω της Ford Motor Credit Company και στοχεύει να γίνει Νο 1 στους τομείς ηλεκτρικών οχημάτων, αυτόνομων μοντέλων και λύσεων μετακίνησης. Η Ford απασχολεί περίπου 202.000 άτομα σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Ford, τα προϊόντα της και τη Ford Motor Credit Company, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.corporate.ford.com.

Η Ford Ευρώπης είναι υπεύθυνη για την παραγωγή, πώληση και συντήρηση οχημάτων μάρκας Ford σε 50 ανεξάρτητες αγορές ενώ απασχολεί περίπου 54.000 εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις πλήρους ιδιοκτησίας της και περίπου 69.000 άτομα συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών και μη συγχωνευμένων επιχειρήσεων. Επιπλέον της Ford Motor Credit Company, οι δραστηριότητες της Ford Ευρώπης περιλαμβάνουν το Ford Customer Service Division και 24 εγκαταστάσεις παραγωγής (16 πλήρους κυριότητας ή  συγχωνευμένων κοινοπραξιών και 8 μη συγχωνευμένων επιχειρήσεων). Τα πρώτα αυτοκίνητα Ford έφτασαν στην Ευρώπη το 1903 – τη χρονιά που ιδρύθηκε η Ford Motor Company. Η Ευρωπαϊκή παραγωγή ξεκίνησε το 1911.

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Γιάννης Κάττωριτς

Ford Motor Hellas

Tel.: +30 210 57 09 911

Mob.: +30 6948 749 911